## Slide 1
Escape Game
Projet d’étude de 2nde année.
Revue de projet final
BTS Systèmes Numériques option I.R.
Etudiants :
GUIGAND Nathan -- MONVOISIN Guillaume -- DOHIN Cyril

## Slide 2: Sommaire
Schéma global
Application web
Programme permettant de vérifier le mot de passe
Formulaire de connexion
Consulter, modifier ou annuler sa réservation
Réserver un créneaux
Conclusion
Application Arduino
Gérer les comptes superviseurs et les créneaux
Câblage
Connexion des différents composants
Problème rencontrés
Diagramme de séquence du Formulaire de connexion
Diagramme de séquence de l’énigme musique
Diagramme de classe de l’application Arduino
Bibliothèques utilisées

## Slide 3: Schéma global
Schéma global

## Slide 4: Application web
Superviseur
Diagramme de cas d’utilisation
Matériels utilisés

## Slide 5: Diagramme de séquence du Formulaire de connexion

## Slide 6: Formulaire de connexion
Formulaire de connexion
Table users
Table rôles

## Slide 7: Formulaire de connexion
Il faut ensuite rediriger vers la bonne page en fonction du rôle.
Formulaire de connexion
Les rôles administrateur et superviseur doivent être stockées dans une fonction pour pouvoir s’en resservir.

## Slide 8: Gérer les comptes superviseurs et les créneaux
Gérer les comptes superviseurs et les créneaux
Page pour gérer les comptes superviseurs
Page pour gérer les créneaux

## Slide 9: Gérer les comptes superviseurs et les créneaux
Lorsque le superviseur supprime un créneau déjà réservé, le numéro de téléphone du joueur est affiché grâce à une alert.
Gérer les comptes superviseurs et les créneaux
Un administrateur ne peut pas supprimer un superviseur ayant un créneau non passé et réservé, lorsque cela arrive une alert se lance.

## Slide 10: Gérer les comptes superviseurs et les créneaux
Pour empêcher qu’un créneau sois ajouter plusieurs fois je créer une variable prenant le nombre de créneau similaire à celui entré dans le formulaire.
Gérer les comptes superviseurs et les créneaux
Ensuite si la variable est égale à 1 j’affiche une alerte et redirige vers la page d’ajout de créneau

## Slide 11: Réserver un créneaux
Réservation de créneaux
Calendrier de réservation

## Slide 12: Réservation de créneaux
Le constructeur du calendrier est composé de 2 paramètres.
Il faut ensuite retourner le nombre de semaines dans le mois.
Réservation de créneaux

## Slide 13: Réservation de créneaux
Page pour réserver un créneau
Réservation de créneaux
Message de remerciement

## Slide 14
Pour envoyer un mail il faut premièrement définir le mail du destinataire, l’objet et l’entête du mail.
L’envoie du mail s’opère avec la fonction mail qui a en paramètre le message, le sujet, le mail du destinataire et l’entête du mail.
Consulter, modifier, annuler sa réservation
Consulter, modifier, annuler sa réservation
Mail envoyé au joueur

## Slide 15: Consulter, modifier ou annuler sa réservation
Page de connexion
Consulter, modifier, annuler sa réservation
Page pour consulter, modifier ou annuler sa réservation

## Slide 16: Application Arduino
Application Arduino
Diagramme de cas d’utilisation
Matériels utilisés

## Slide 17
Diagramme de séquence de l’énigme musique

## Slide 18: Diagramme de classe

## Slide 19: Câblage
Application Arduino
Schéma de câblage
Câblage réel

## Slide 20
Bibliothèques utilisées

## Slide 21: Connexion du pavé numérique
La bibliothèque « keypad » inclue un constructeur qui créé un «objet clavier». Ce constructeur possèdent quatre paramètres.
Il faut ensuite ouvrir le port série à 9600 bps.
Pour finir « keypad.getKey() » renvoie la touche appuyée en caractère ASCII.

## Slide 22
Connexion des différents composants
Connexion de l’écran LCD
Il faut tout d’abord définir la taille de l’écran (ici 16 par 2).
Il faut ensuite initialiser l’écran et la technologie Backlight, puis écrire le message grâce à la variable « lcd » déclarée précédemment.

## Slide 23
La gamme européenne comprend 12 notes. Chacune d'elle est à une fréquence précise.
Tableau des fréquences :
Partition solfège de « Au clair de la lune» :
Connexion du buzzer

## Slide 24: Connexion du Buzzer
J’utilise les fréquences correspondant à chaque note.
La fonction millis()
La fonction delay()
La fonction tone()

## Slide 25: Programme permettant de vérifier le mot de passe
Le mot de passe se définit avec Password (« »).
Pwd.evaluate() vérifie si le mot de passe est égale au mot de passe cible.
Pour valider ou réinitialiser la saisie il faut définir les touches.

## Slide 26: Problèmes rencontrés
Application Web
Partie analyse
Clef étrangère
Créneau horaire
Mettre en place le calendrier
Application Arduino
Câblage du pavé numérique

## Slide 27: Conclusion
Connaissances apportées
Programmations web
Programmation Arduino
Ce qu’il me reste à faire
Partie physique
Plage de créneau horaire
Poursuite d’étude
Bachelor développeur web
Ecole d’ingénieur

## Slide 28: Partie 2